Bydgoszcz, 22.05.2017r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

w  Bydgoszczy

ul. Toruńska 57 a

85-023 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert cenowych na:

Zakup sprzętu technicznego wspomagającego pracę strażnika oraz środków bezpieczeństwa

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostarczenie sprzętu technicznego wspomagającego pracę strażnika oraz środki bezpieczeństwa(komplet)

Parametry techniczne/pozostałe informacje dotyczące sprzętu technicznego i środków bezpieczeństwa :

- Fotopułapki : 7 szt., wymiary urządzenia 160 mm/120 mm/50 mm, akumulator litowo-jonowy 2000 mAh + ładowarka, możliwość nagrań wideo do 1440x1080 i zdjęć do 12 Mpix 4000x3000, temp. robocze – 30 0C/+70 0C, wodoodporność IP54, czujnik ruchu 2-DUAL PIR, kąt widzenia czujnika ruchu 1000, czas od wykrycia ruchu do zrobienia zdjęcia około 0,7 s przy karcie 2GB, wyjście USB, wyjście TV, slot kart SD, karta pamięci SD min. 10 GB - 7 sztuk, wbudowany moduł GSM z obsługą mmsów, oraz GPRS z możliwością wysyłania na e-mail i mmsów ze zdjęciem wykonanym po wykryciu ruchu, liczba efektywnych pikseli 8 MPix, obiektyw F=3.1, kąt widzenia = 600 AUTO IR CUT, lampa doświetlająca wbudowana 42 diod podczerwieni-940 nm

- Lornetki : 4 szt., ogumowany korpus z aluminium, soczewki antyrefleksyjne, układ porroprazmatyczny, powiększenie 10-22x(Zoom), średnica obiektywu 50 mm, konstrukcja optyczna 12 elementów/8 grup, liniowe pole widzenia (1000 m): 66 m, regulacja dioptrii: na prawym okularze.

- Latarki : 15 szt., taktyczne, akumulatorowe, dioda CREE XM-L2 o mocy 1100 lumenów, zasięg skuteczny 280m, funkcja sygnalizacyjna STROBO, akumulator litowo-jonowy 4000 mAh kompatybilny z latarką, ładowarka sieciowa z gniazdem USB 5V, kabel do ładowania(micro USB o długości 100 cm, wodoodporność IPX 8, długość całkowita 143 mm, średnica głowicy 38,5 mm

- Rzutki : 6 szt., długość linki 30 mb, grubość linki 8 mm, linka pływająca w pokrowcu.

- Koła ratunkowe : 6 szt. średnica zewnętrzna 62 cm, średnica wewnętrzna 41cm, waga 2,5 kg, materiał polietylen, wewnątrz pianka poliuretanowa, kolor pomarańczowy, atest SOLAS i PRS, posiada linkę wokół koła i taśmę odblaskową.

- Kapoki(kamizelki asekuracyjne) : 15 szt., rozmiar(XL-XXL), wyporność 50 N, kolor „kamuflaż”, atest

- Noktowizory : 2 szt., lornetkowy, powiększenie 6x, średnica obiektywu 42 mm, rozdzielczość: 40 linii/mm, pole widzenia: 5°, regulacja dioptryjna: +/-4, długość fali IR: 940 nm, zasięg/oświetlenie szczątkowe: 240m, zasilanie: 6xAA, rozdzielczość obrazu: 640x480, temperatura pracy: - 20 - + 35°C
długość pracy na baterii: 4 (z IR) / 10 godzin, wymiary: 170x116x76, waga: 650g

specyfikacje, homologacje, gwarancje, atesty i inne

Pytania/ Termin i miejsce złożenia oferty:

- termin składania ofert mija 31.05.2017 r. do godz. 9.00

- ofertę  należy wysłać na podpisanym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

- oferta może być złożona :

  - osobiście: ul. Toruńska 57a  w Bydgoszczy (ważna data i godzina wpływu zgłoszenia do biura),

  - za pomocą poczty e-mail (scan podpisanego formularza): dyrektor@opzw.bydgoszcz.pl,

  - pocztą tradycyjną,

  - kontakt: Arkadiusz Nicpoń, Tel. 668 33 98 96

Warunki wyboru wykonawcy:

- cena – 100%

- Zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę na podstawie zgłoszeń (ważne tylko podpisane zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania)

- Zamawiający nie przewiduje częściowej realizacji zamówienia przez Oferenta

- W ramach realizacji zamówienia dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres zamawiającego nastąpi transportem dostawcy bądź przesyłką kurierską na koszt dostawcy.

- Gwarancja min 24 miesiące

Ogólne warunki zapytania:

- planowany termin realizacji zamówienia – IX/XII 2017r.

- forma płatności: przelew bankowy(termin 14 dni) po realizacji  całości/kompletu zamówienia i protokole zdawczo-odbiorczym

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferenta i bez podania przyczyn

- Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej